Инструкция пользования на блоки памяти VM-64H/VM-64P для  мониторов видеодомофона COMMAX

1. Режим "AWAY" (отсутствие пользователей в помещении, автоматическая запись по нажатию кнопки вызова на вызывной панели видеодомофона):

- для включения блока памяти, когда вы покидаете помещение, нажмите кнопку "AWAY" («отсутствие»).

- на блоке памяти  загорится светодиод и блок будет находиться в дежурном режиме.

- когда посетитель нажмет на кнопку вызова на дверном блоке,  его изображение автоматически сохранится в блоке памяти.

Заметка:  перед записью последующего изображения должно пройти не менее девяносто секунд (90).

2. Ручной (принудительный) режим записи.

- поднимите трубку и нажмите кнопку "RECORD" («запись») для записи изображения в память.

3. Режим просмотра.

- нажмите кнопку ""REVIEW"" («просмотр»)  для просмотра изображений посетителей  (с указанием даты и времени визита).

- нажмите кнопку "REVIEW" («просмотр») повторно для просмотра предыдущего изображения.

- когда включена кнопка "AWAY" («отсутствие»), режим просмотра не работает.

4. Установка времени.

- нажмите кнопку "MONITOR" для включения дисплея.

- для установки времени “вперед” – поднимите трубку, нажимая кнопку "TIME"

- для установки времени “назад”   – оставьте трубку положенной, нажимайте кнопку "TIME".

## Технические характеристики блока памяти:

Напряжение питания – 14 Вольт постоянного напряжения  (от монитора)

Количество кадров записи - 64

Потребляемый ток – 200 мА (максимально)

Размеры 66(ширина) х120(высота)х53 мм (глубина)